## Slide 1
Python编程基础
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
多级告警逻辑设计
第二周 · 第4次课（2课时 · 80分钟）
双创中心302实训室 · 理实一体 · 配套：分层工单+starter · 本课主用：PyCharm CE（全程主编辑器）+ Jupyter（每周notebook）+ Git/GitHub（每周提交）
重庆现代制造职业学院 智能控制学院 · 工业互联网应用专业
Notes: 开场30秒：本次课《多级告警逻辑设计》，80分钟＝2课时×40分钟。课前已发工单+starter+微课知识卡，资讯·计划线上完成。

## Slide 2
安全与合规警示（操作前必读）
1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。
2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。
3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。
4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。
5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。
以上任一条违反，本次任务按课程标准「安全规范一票否决」条款记 0 分并中止实训。

## Slide 3
任务情境（集团项目案例）
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
夜班险情：2号注塑机温度悄悄爬过95℃没人察觉，幸亏李姐巡逻撞见。王主任后怕：'机器得自己会喊疼。'——工单0.2a：写多级温度/压力告警判断，先让程序学会'什么时候该喊'。
两江智造集团 · Python编程基础
3 / 12
Notes: 情境说书（30秒，口头讲，不必逐字念）：夜班险情：2号注塑机温度悄悄爬过95℃没人察觉，幸亏李姐巡逻撞见。王主任后怕：'机器得自己会喊疼。'——工单0.2a：写多级温度/压力告警判断，先让程序学会'什么时候该喊'。
讲完抛出问题：'如果是你，第一步先干什么？'——自然过渡到决策环节。

## Slide 4
1
多级告警逻辑设计（1）
工业实时告警场景分析：阈值设定、告警分级、响应措施；
工单项目0.2（上）实操：实现≥2个if条件判断的设备监测程序；
常见错误预防：缩进错误、条件覆盖遗漏、“=”与“==”混淆。
两江智造集团 · Python编程基础
4 / 12
Notes: 实施内容清单：本页条目与工单步骤一一对应，逐项过一遍即可，细节留到代码演示。

## Slide 5
本课重难点地图 · 老师划重点（动手前必看）
两江智造集团 · Python编程基础
5 / 12
动手前先看这页：重点要会什么、难点会卡在哪、哪里最容易错、学没学会怎么自测。
重点 · 必会必考（本课知识点全景）
◆ B01 if/elif/else分支｜程序岔路口：if问一句'满不满足'，满足走这条路
◆ B02 比较与赋值｜=是'装进去'，==是'比一比'——一横之差意思全变
◆ B03 逻辑运算and/or/not｜and同真才真/or一真即真/not翻面——复杂条件加括号
◆ B04 嵌套判断｜if里套if=先粗筛再细筛——像分拣机先挑大类再细分
◆ B05 边界值三测法｜边界三测：限值前/限值上/限值后各测一遍
◆ B06 告警三级分级｜提示=记本子/警告=喊人/停机=自动断——轻重分级
难点 · 易卡壳（下一页逐个击破）
▲ 误区：缩进漏4空格→IndentationError——缩进即语法不是美观
▲ 误区：=写进if→SyntaxError；比较浮点用差值<1e-6不用==
▲ 误区：优先级记不清就全加括号——and比or优先，加括号最稳
高频易错 · 动手前先记住
✗ 95分支永不执行 → 先判危险再预警
✗ =用在条件里 → 改==
✗ 边界80落错分支 → 按需求选>=/>
达标自问 · 学没学会，问自己这四句（当堂评分同口径）
① 及格线我能过吗——≥2个if判断+1个告警函数
② 优秀线我够吗——三级告警+边界全对+规范率≥85%
③ 技能点我能独立做出来吗——编写多级阈值判断逻辑；设计alarm告警函数
④ 报错了先查「常见错误速查」页再举手——错误信息逐字读一遍，八成自己能修
素材来源：同周《第3次课-设备什么时候该报警》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 6
难点逐个击破 · 零基础照做就能会
两江智造集团 · Python编程基础
6 / 12
每个难点四步走：先看「为什么容易栽」对号入座 → 记住「一招破解」→ 照「动手验证」做一遍 → 做不出回知识详解页。
难点1：B01 if/elif/else分支
为什么容易栽
误区：缩进漏4空格→IndentationError——缩进即语法不是美观
一招破解（记住这句）
程序岔路口：if问一句'满不满足'，满足走这条路
动手验证（照做一遍）
温度超限告警/振动分级——车间判断全走岔路口 if temp>=80: print('报警') else: print('正常')
难点2：B02 比较与赋值
为什么容易栽
误区：=写进if→SyntaxError；比较浮点用差值<1e-6不用==
一招破解（记住这句）
=是'装进去'，==是'比一比'——一横之差意思全变
动手验证（照做一遍）
告警判断写错=误操作——if temp=80直接语法错误 if temp == 80: print('到限')
难点3：B03 逻辑运算and/or/not
为什么容易栽
误区：优先级记不清就全加括号——and比or优先，加括号最稳
一招破解（记住这句）
and同真才真/or一真即真/not翻面——复杂条件加括号
动手验证（照做一遍）
温度高且振动大才停机——多条件联锁判断 if (temp>=80) and (vib>4.5): 停机

## Slide 7
承上启下 · 动手前避坑清单
两江智造集团 · Python编程基础
7 / 12
本讲是动手冲刺课：先把上周完整讲解里的高频翻车点过一遍，再开工——每条都是历届学生真实踩过的坑。
✗ 95分支永不执行
原因：elif顺序反了
✔ 解决：先判危险再预警
✗ =用在条件里
原因：语法错误
✔ 解决：改==
✗ 边界80落错分支
原因：用了>而非>=
✔ 解决：按需求选>=/>
素材来源：同周《第3次课-设备什么时候该报警》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 8
总结评价与课后任务
评价（10分钟）：
按D/C/B/A量表当堂评分；工单24小时内反馈评语与改进建议。
1. 1. 完成工单项目0.2（上）：实现≥2个if条件判断、设计≥1个告警函数；
2. 2. 手绘多级告警流程图一张并标注边界条件；
3. 3. 预习for/while循环结构。
下次课预告：见下次课工单任务书
两江智造集团 · Python编程基础
8 / 12
Notes: 教材衔接：教材：Python程序设计项目化教程（活页式）（任越美 李垒 李江岱 主编，978-7-313-30507-7）— 项目1 初来乍到，请多关照 | 预习知识点：字符串格式化(f-string/format)；运算符与表达式 | 课中检查知识点：能写出f'{dev}温度{temp:.1f}℃'；能区分==与is

## Slide 9
THANKS
感谢聆听 · 动手实践出真知
以生为本 | 做中学 · 学中做
两江智造集团 · Python编程基础
9 / 12
Notes: 下课提醒：关机→椅归位→带走工单；教师课后24h内完成反馈。

## Slide 10
下次课预告（第3周）
主题: 双层循环模拟多设备多周期——应用：见工单star
预习快问: range(1,10,2)生成哪些数？死循环怎么避免？
课前完成：导学单 + 预习自测 + starter环境自检
带着问题来上课——Predict先于Run
Notes: 下次课预告：布置课前微课知识卡与导学单，形成学习闭环。

## Slide 11
本任务六步法导航
六步法：资讯 → 计划 → 决策 → 实施 → 检查 → 评估
本讲对应工单：《程序设计基础》分层任务工单
课堂产出：工单第六节实施记录须当堂填写，含操作前安全打勾与学生本人签字。
课后交付：班组长／操作员／教师三方联签后交回，缺签视为未交付。

## Slide 12
本讲与岗位任务单的衔接
本讲在工作过程系统化课程中承担的任务环节：任务实施
考核对齐：过程性成绩取自本讲工单第六节各模块得分合计（满分 100）。
达标线：综合成绩≥60 分，且无安全红线一票否决记录
无效工单判定：未打安全勾、无本人签字、无三方联签。