## Slide 1
Python编程基础
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
给程序写病历本
第六周 · 第12次课（2课时 · 80分钟）
双创中心302实训室 · 理实一体 · 配套：分层工单+starter · 本课主用：PyCharm CE（全程主编辑器）+ Jupyter（每周notebook）+ Git/GitHub（每周提交）
重庆现代制造职业学院 智能控制学院 · 工业互联网应用专业
Notes: 开场30秒：本次课《给程序写病历本》，80分钟＝2课时×40分钟。课前已发工单+starter+微课知识卡，资讯·计划线上完成。

## Slide 2
安全与合规警示（操作前必读）
1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。
2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。
3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。
4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。
5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。
以上任一条违反，本次任务按课程标准「安全规范一票否决」条款记 0 分并中止实训。

## Slide 3
任务情境（集团项目案例）
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
凌晨的断电让采集程序崩在中途，丢了半小时数据。王主任发火：'程序不能一摔就死。'——工单0.5：异常处理+日志，让程序'摔了能爬起来还留下案发记录'（本周中期诊断）。
两江智造集团 · Python编程基础
3 / 13
Notes: 情境说书（30秒，口头讲，不必逐字念）：凌晨的断电让采集程序崩在中途，丢了半小时数据。王主任发火：'程序不能一摔就死。'——工单0.5：异常处理+日志，让程序'摔了能爬起来还留下案发记录'（本周中期诊断）。
讲完抛出问题：'如果是你，第一步先干什么？'——自然过渡到决策环节。

## Slide 4
1
给程序写病历本（1）
logging日志模块：级别、格式、文件输出；
程序调试方法：断点、单步、打印调试法；
工单项目0.5实操：编写健壮的工业数据采集程序（捕获文件不存在、数据格式错误等≥2种异常，记录日志）；
中期诊断：进度检查、困难学生识别、补强计划启动。
两江智造集团 · Python编程基础
4 / 13
Notes: 实施内容清单：本页条目与工单步骤一一对应，逐项过一遍即可，细节留到代码演示。

## Slide 5
本课重难点地图 · 老师划重点（动手前必看）
两江智造集团 · Python编程基础
5 / 13
动手前先看这页：重点要会什么、难点会卡在哪、哪里最容易错、学没学会怎么自测。
重点 · 必会必考（本课知识点全景）
◆ B01 异常是对象｜异常=程序出错时扔出的'事故报告单'，类型名即线索
◆ B02 try/except/else/fina｜try=试做/except=出事接住/else=没出事才做/fin…
◆ B03 精确捕获｜except接具体类型=对症下药——一个except管一种病
◆ B04 禁裸except｜裸except=把警报器全拆了——连Ctrl+C都吞程序杀不死
◆ B05 logging三级｜logging=车间广播系统：INFO日常/WARNING注意/E…
◆ B06 finally收尾｜finally=无论成败必做的鞠躬——关文件断连接写统计
难点 · 易卡壳（下一页逐个击破）
▲ 误区：从最后一行往上读栈——错误类型→说明→行号倒着看
▲ 误区：把大段代码塞进try——只包会出错的那几句，窄包才好查
▲ 误区：父类异常写前面会截胡后面所有——从小到大排
高频易错 · 动手前先记住
✗ 裸except吞异常 → 写明异常类型
✗ 日志中文乱码 → FileHandler(encoding='utf-8')
✗ except里pass → 至少log.error记录
达标自问 · 学没学会，问自己这四句（当堂评分同口径）
① 及格线我能过吗——≥2种异常+基本日志
② 优秀线我够吗——统计正确；脏数据可追溯+规范率≥90%
③ 技能点我能独立做出来吗——配置双输出日志(控制台+文件)；捕获多类型异常并分级记录
④ 报错了先查「常见错误速查」页再举手——错误信息逐字读一遍，八成自己能修
素材来源：同周《第11次课-程序生病了怎么办》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 6
难点逐个击破 · 零基础照做就能会
两江智造集团 · Python编程基础
6 / 13
每个难点四步走：先看「为什么容易栽」对号入座 → 记住「一招破解」→ 照「动手验证」做一遍 → 做不出回知识详解页。
难点1：B01 异常是对象
为什么容易栽
误区：从最后一行往上读栈——错误类型→说明→行号倒着看
一招破解（记住这句）
异常=程序出错时扔出的'事故报告单'，类型名即线索
动手验证（照做一遍）
读文件失败/除零——崩溃前的最后信号，接住就能救 ZeroDivisionError/ValueError/FileNotFoundError
难点2：B02 try/except/else/fina
为什么容易栽
误区：把大段代码塞进try——只包会出错的那几句，窄包才好查
一招破解（记住这句）
try=试做/except=出事接住/else=没出事才做/finally=必做收尾
动手验证（照做一遍）
采集主循环的防护壳——单点出错不能停整条产线 try: read() except FileNotFoundError: 默认值
难点3：B03 精确捕获
为什么容易栽
误区：父类异常写前面会截胡后面所有——从小到大排
一招破解（记住这句）
except接具体类型=对症下药——一个except管一种病
动手验证（照做一遍）
缺文件用默认值/类型错提示重输——不同错误不同对策 except FileNotFoundError: … except ValueError: …

## Slide 7
承上启下 · 动手前避坑清单
两江智造集团 · Python编程基础
7 / 13
本讲是动手冲刺课：先把上周完整讲解里的高频翻车点过一遍，再开工——每条都是历届学生真实踩过的坑。
✗ 裸except吞异常
原因：连Ctrl+C都拦
✔ 解决：写明异常类型
✗ 日志中文乱码
原因：编码缺省
✔ 解决：FileHandler(encoding='utf-8')
✗ except里pass
原因：错误被掩盖
✔ 解决：至少log.error记录
素材来源：同周《第11次课-程序生病了怎么办》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 8
实施任务：工单0.5《健壮的工业数据采集程序》
实施步骤
1. 采集统计输出(成功/跳过/失败)
2. 脏数据写入bad_records.csv
3. 中期自评问卷+教师快问快答
及格标准（D）
≥2种异常+基本日志
优秀标准（B+）
统计正确；脏数据可追溯+规范率≥90%
两江智造集团 · Python编程基础
8 / 13
Notes: 工单发布话术：'精密制造事业部发来工单0.5《健壮的工业数据采集程序》，及格线是≥，优秀线看A层标准'——念完发starter。

## Slide 9
总结评价与课后任务
评价（10分钟）：
按D/C/B/A量表当堂评分；工单24小时内反馈评语与改进建议。
1. 1. 完成工单项目0.5《健壮的工业数据采集程序》：及格标准处理≥2种异常+基本日志；优秀标准≥3种异常+try/except/finally完整+日志可追踪；
2. 2. 完成中期自评表与学习计划修订；
3. 3. 预习列表与字典容器。
下次课预告：见下次课工单任务书
两江智造集团 · Python编程基础
9 / 13
Notes: 教材衔接：教材：Python程序设计项目化教程（活页式）（任越美 李垒 李江岱 主编，978-7-313-30507-7）— 项目3 砥砺奋斗，成就精彩 | 预习知识点：模块导入(import)；标准库random/time；异常处理try-except | 课中检查知识点：能import random生成测试数据；能用try-except捕获文件异常（中期诊断周）

## Slide 10
THANKS
感谢聆听 · 动手实践出真知
以生为本 | 做中学 · 学中做
两江智造集团 · Python编程基础
10 / 13
Notes: 下课提醒：关机→椅归位→带走工单；教师课后24h内完成反馈。

## Slide 11
下次课预告（第7周）
主题: 正则解析报文键值对——应用：见工单starter
预习快问: 正则八块积木：\d \w [] + * 分别匹配什么？
课前完成：导学单 + 预习自测 + starter环境自检
带着问题来上课——Predict先于Run
Notes: 下次课预告：布置课前微课知识卡与导学单，形成学习闭环。

## Slide 12
本任务六步法导航
六步法：资讯 → 计划 → 决策 → 实施 → 检查 → 评估
本讲对应工单：《程序设计基础》分层任务工单
课堂产出：工单第六节实施记录须当堂填写，含操作前安全打勾与学生本人签字。
课后交付：班组长／操作员／教师三方联签后交回，缺签视为未交付。

## Slide 13
本讲与岗位任务单的衔接
本讲在工作过程系统化课程中承担的任务环节：任务实施
考核对齐：过程性成绩取自本讲工单第六节各模块得分合计（满分 100）。
达标线：综合成绩≥60 分，且无安全红线一票否决记录
无效工单判定：未打安全勾、无本人签字、无三方联签。