## Slide 1
Python编程基础
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
一键生成质量日报
第十周 · 第20次课（2课时 · 80分钟）
双创中心302实训室 · 理实一体 · 配套：分层工单+starter · 本课主用：PyCharm CE（编码）+ Jupyter（Pandas数据实验）+ Git/GitHub（每周提交）
重庆现代制造职业学院 智能控制学院 · 工业互联网应用专业
Notes: 开场30秒：本次课《一键生成质量日报》，80分钟＝2课时×40分钟。课前已发工单+starter+微课知识卡，资讯·计划线上完成。

## Slide 2
安全与合规警示（操作前必读）
1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。
2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。
3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。
4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。
5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。
以上任一条违反，本次任务按课程标准「安全规范一票否决」条款记 0 分并中止实训。

## Slide 3
任务情境（集团项目案例）
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
集团质量月检查，要求图文并茂的日报。现在质检照片和统计表还是两个世界——工单1.4：Pillow标注缺陷+reportlab生成PDF质量日报。
两江智造集团 · Python编程基础
3 / 13
Notes: 情境说书（30秒，口头讲，不必逐字念）：集团质量月检查，要求图文并茂的日报。现在质检照片和统计表还是两个世界——工单1.4：Pillow标注缺陷+reportlab生成PDF质量日报。
讲完抛出问题：'如果是你，第一步先干什么？'——自然过渡到决策环节。

## Slide 4
1
一键生成质量日报（1）
reportlab基础：画布、字体注册、段落与表格；
图文混排：插入标注图像与统计表格；
工单项目1.4实操：处理设备故障图像（标注缺陷区域）并生成包含图表和图像的PDF报告。
两江智造集团 · Python编程基础
4 / 13
Notes: 实施内容清单：本页条目与工单步骤一一对应，逐项过一遍即可，细节留到代码演示。

## Slide 5
本课重难点地图 · 老师划重点（动手前必看）
两江智造集团 · Python编程基础
5 / 13
动手前先看这页：重点要会什么、难点会卡在哪、哪里最容易错、学没学会怎么自测。
重点 · 必会必考（本课知识点全景）
◆ B01 Pillow四步｜Pillow四步=照片处理流水线：开图→处理→画笔→保存
◆ B02 rectangle标注框｜rectangle=画框工具：给[左,上,右,下]四个角坐标
◆ B03 reportlab三件｜reportlab三件套=排报纸：Paragraph文字/Imag…
◆ B04 中文字体注册｜注册字体=给PDF请翻译：TTFont登记后setFont才说中文
◆ B05 四段式日报｜四段式=新闻倒金字塔：结论先行→分析→异常→附表
◆ B06 自动生成价值｜脚本2分钟出日报 vs 人工排版2小时——一次编写天天受益
难点 · 易卡壳（下一页逐个击破）
▲ 误区：图像原点在左上角——与数学坐标系上下相反，y往下长
▲ 误区：坐标写反画出反向框——调试先核对左上右下顺序
▲ 误区：三件不append进story直接build——零件没上流水线
高频易错 · 动手前先记住
✗ PDF中文空白 → registerFont+setFont
✗ 文字压住框 → 画在框上方y-14
✗ 图变形 → 按原始比例设宽高
达标自问 · 学没学会，问自己这四句（当堂评分同口径）
① 及格线我能过吗——标注完成+PDF可生成
② 优秀线我够吗——版式专业；美观度≥4/5
③ 技能点我能独立做出来吗——图像缩放与缺陷框标注；PDF图文表混排生成
④ 报错了先查「常见错误速查」页再举手——错误信息逐字读一遍，八成自己能修
素材来源：同周《第19次课-给故障图片做标注》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 6
难点逐个击破 · 零基础照做就能会
两江智造集团 · Python编程基础
6 / 13
每个难点四步走：先看「为什么容易栽」对号入座 → 记住「一招破解」→ 照「动手验证」做一遍 → 做不出回知识详解页。
难点1：B01 Pillow四步
为什么容易栽
误区：图像原点在左上角——与数学坐标系上下相反，y往下长
一招破解（记住这句）
Pillow四步=照片处理流水线：开图→处理→画笔→保存
动手验证（照做一遍）
缺陷图标注/缩放——产线图像处理入门 im=Image.open('p.jpg'); im2=im.resize((800,600))
难点2：B02 rectangle标注框
为什么容易栽
误区：坐标写反画出反向框——调试先核对左上右下顺序
一招破解（记住这句）
rectangle=画框工具：给[左,上,右,下]四个角坐标
动手验证（照做一遍）
把检测到的缺陷框出来给人看——检测可视化第一手法 draw.rectangle([120,80,260,190], outline='red', width=3)
难点3：B03 reportlab三件
为什么容易栽
误区：三件不append进story直接build——零件没上流水线
一招破解（记住这句）
reportlab三件套=排报纸：Paragraph文字/Image贴图/Table表格
动手验证（照做一遍）
车间日报三大内容块——四段式日报的零件 from reportlab.platypus import Paragraph, Image, Table

## Slide 7
承上启下 · 动手前避坑清单
两江智造集团 · Python编程基础
7 / 13
本讲是动手冲刺课：先把上周完整讲解里的高频翻车点过一遍，再开工——每条都是历届学生真实踩过的坑。
✗ PDF中文空白
原因：字体未注册
✔ 解决：registerFont+setFont
✗ 文字压住框
原因：y坐标不当
✔ 解决：画在框上方y-14
✗ 图变形
原因：宽高没等比
✔ 解决：按原始比例设宽高
素材来源：同周《第19次课-给故障图片做标注》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 8
实施任务：工单1.4《工业图像处理与报告生成》
实施步骤
1. 四段式版式调整(信息层级)
2. 多页报告或自绘封面(冲优)
3. 生成耗时记录
及格标准（D）
标注完成+PDF可生成
优秀标准（B+）
版式专业；美观度≥4/5
两江智造集团 · Python编程基础
8 / 13
Notes: 工单发布话术：'精密制造事业部发来工单1.4《工业图像处理与报告生成》，及格线是标，优秀线看A层标准'——念完发starter。

## Slide 9
总结评价与课后任务
评价（10分钟）：
按D/C/B/A量表当堂评分；工单24小时内反馈评语与改进建议。
1. 1. 完成工单项目1.4《工业图像处理与报告生成》：及格标准图像处理完成+PDF可生成；优秀标准处理精细+排版专业+规范率≥90%；
2. 2. 为自己的报告设计一个封面；
3. 3. 预习网络基础知识（IP、端口、协议）。
下次课预告：见下次课工单任务书
两江智造集团 · Python编程基础
9 / 13
Notes: 教材衔接：教材：Python程序设计项目化教程（活页式）（任越美 李垒 李江岱 主编，978-7-313-30507-7）— 项目5 悦读启航，领悟人生 | 预习知识点：面向对象基础(class/__init__/self)；属性与方法 | 课中检查知识点：能定义Device类并实例化；能解释self的含义

## Slide 10
THANKS
感谢聆听 · 动手实践出真知
以生为本 | 做中学 · 学中做
两江智造集团 · Python编程基础
10 / 13
Notes: 下课提醒：关机→椅归位→带走工单；教师课后24h内完成反馈。

## Slide 11
下次课预告（第11周）
主题: 连接虚拟PLC读取寄存器——应用：见工单star
预习快问: MQTT主题device/+/status中的+是什么意思？寄存器读数678代表多少℃？
课前完成：导学单 + 预习自测 + starter环境自检
带着问题来上课——Predict先于Run
Notes: 下次课预告：布置课前微课知识卡与导学单，形成学习闭环。

## Slide 12
本任务六步法导航
六步法：资讯 → 计划 → 决策 → 实施 → 检查 → 评估
本讲对应工单：《程序设计基础》分层任务工单
课堂产出：工单第六节实施记录须当堂填写，含操作前安全打勾与学生本人签字。
课后交付：班组长／操作员／教师三方联签后交回，缺签视为未交付。

## Slide 13
本讲与岗位任务单的衔接
本讲在工作过程系统化课程中承担的任务环节：任务实施
考核对齐：过程性成绩取自本讲工单第六节各模块得分合计（满分 100）。
达标线：综合成绩≥60 分，且无安全红线一票否决记录
无效工单判定：未打安全勾、无本人签字、无三方联签。