## Slide 1
Python编程基础
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
从虚拟设备采数到云端上报
第十一周 · 第22次课（2课时 · 80分钟）
双创中心302实训室 · 理实一体 · 配套：分层工单+starter · 本课主用：PyCharm CE（编码）+ Jupyter（Pandas数据实验）+ Git/GitHub（每周提交）
重庆现代制造职业学院 智能控制学院 · 工业互联网应用专业
Notes: 开场30秒：本次课《从虚拟设备采数到云端上报》，80分钟＝2课时×40分钟。课前已发工单+starter+微课知识卡，资讯·计划线上完成。

## Slide 2
安全与合规警示（操作前必读）
1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。
2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。
3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。
4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。
5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。
以上任一条违反，本次任务按课程标准「安全规范一票否决」条款记 0 分并中止实训。

## Slide 3
任务情境（集团项目案例）
◆ 重庆两江智造集团 · 精密制造事业部
数字化转型办终于把边缘网关接到了车间，Modbus口和MQTT通道都通了（本地模拟环境）。'最后一公里交给你。'——工单1.5：把设备数据从现场采上来、报上去；综合项目同步启动。
两江智造集团 · Python编程基础
3 / 16
Notes: 情境说书（30秒，口头讲，不必逐字念）：数字化转型办终于把边缘网关接到了车间，Modbus口和MQTT通道都通了（本地模拟环境）。'最后一公里交给你。'——工单1.5：把设备数据从现场采上来、报上去；综合项目同步启动。
讲完抛出问题：'如果是你，第一步先干什么？'——自然过渡到决策环节。

## Slide 4
1
从虚拟设备采数到云端上报（1）
pymodbus读取虚拟PLC寄存器数据；
paho-mqtt连接Broker、发布/订阅主题；
工单项目1.5实操：Modbus定时采集+MQTT上报的完整数据采集系统；
末期复习：核心知识点串讲与综合项目答疑。
两江智造集团 · Python编程基础
4 / 16
Notes: 实施内容清单：本页条目与工单步骤一一对应，逐项过一遍即可，细节留到代码演示。

## Slide 5
决策：异常策略
场景
策略
连接失败
重试1次+日志
数据越界
标记上报
决策结论写入工单，答辩必答；实施失误回溯决策复盘
两江智造集团 · Python编程基础
5 / 16
Notes: 决策矩阵用法（10分钟）：组内对备选方案打分→选型→把结论和理由写进工单'决策记录'栏；教师抽查2组口头说理由（决策追责）。

## Slide 6
本课重难点地图 · 老师划重点（动手前必看）
两江智造集团 · Python编程基础
6 / 16
动手前先看这页：重点要会什么、难点会卡在哪、哪里最容易错、学没学会怎么自测。
重点 · 必会必考（本课知识点全景）
◆ B01 Modbus寄存器｜寄存器=PLC的储物柜编号：40001起按地址读数
◆ B02 定点存储约定｜定点=小数×10存整数：678其实是67.8℃——PLC不存小数
◆ B03 pymodbus读寄存器｜pymodbus=Python的Modbus翻译官——一行读PLC…
◆ B04 MQTT主题路由｜MQTT=广播电台：主题=频道，发布订阅各取所需
◆ B05 JSON消息含时间戳｜ts时间戳=消息的出生证明——排序追溯全靠它
◆ B06 排错三步法｜排错三步=从外到内剥洋葱：ping通→端口通→代码通
难点 · 易卡壳（下一页逐个击破）
▲ 误区：地址从0还是40001起两派之争——以server文档为准
▲ 误区：忘除倍率→温度高10倍——对不上先查约定倍率
▲ 误区：3.x必须关键字传参(address=/count=)——照2.x旧码抄报错
高频易错 · 动手前先记住
✗ 连不上PLC → 先跑虚拟产线--check
✗ 数值大10倍 → 寄存器定点换算
✗ publish后无消息 → sleep 0.3再退
达标自问 · 学没学会，问自己这四句（当堂评分同口径）
① 及格线我能过吗——Modbus读+MQTT发布成功
② 优秀线我够吗——断线重连+回环验证+规范率≥90%
③ 技能点我能独立做出来吗——连接虚拟PLC读取寄存器；paho-mqtt发布JSON消息
④ 报错了先查「常见错误速查」页再举手——错误信息逐字读一遍，八成自己能修
素材来源：同周《第21次课-设备如何在网络上说话》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 7
难点逐个击破 · 零基础照做就能会
两江智造集团 · Python编程基础
7 / 16
每个难点四步走：先看「为什么容易栽」对号入座 → 记住「一招破解」→ 照「动手验证」做一遍 → 做不出回知识详解页。
难点1：B01 Modbus寄存器
为什么容易栽
误区：地址从0还是40001起两派之争——以server文档为准
一招破解（记住这句）
寄存器=PLC的储物柜编号：40001起按地址读数
动手验证（照做一遍）
五测点(温度/压力/振动/转速/状态)固定地址——通信的门牌号 client.read_holding_registers(address=0, count=5)
难点2：B02 定点存储约定
为什么容易栽
误区：忘除倍率→温度高10倍——对不上先查约定倍率
一招破解（记住这句）
定点=小数×10存整数：678其实是67.8℃——PLC不存小数
动手验证（照做一遍）
行业惯例：约定小数位，通信只传整数 raw=678 → real=raw/10 → 67.8℃
难点3：B03 pymodbus读寄存器
为什么容易栽
误区：3.x必须关键字传参(address=/count=)——照2.x旧码抄报错
一招破解（记住这句）
pymodbus=Python的Modbus翻译官——一行读PLC寄存器
动手验证（照做一遍）
Modbus TCP读PLC保持寄存器——采集主链路 rr = client.read_holding_registers(0,5)

## Slide 8
承上启下 · 动手前避坑清单
两江智造集团 · Python编程基础
8 / 16
本讲是动手冲刺课：先把上周完整讲解里的高频翻车点过一遍，再开工——每条都是历届学生真实踩过的坑。
✗ 连不上PLC
原因：模拟器没启动
✔ 解决：先跑虚拟产线--check
✗ 数值大10倍
原因：忘了÷10
✔ 解决：寄存器定点换算
✗ publish后无消息
原因：立刻退出
✔ 解决：sleep 0.3再退
素材来源：同周《第21次课-设备如何在网络上说话》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 9
本课知识速览卡 · 边做边对照
两江智造集团 · Python编程基础
9 / 16
本讲是动手冲刺课：知识点在完整讲解课已细讲——这页把它们浓缩成一张速览卡，边做边对照。
知识点速览（逐字摘自同周完整讲解课知识卡）
◆ B01 Modbus寄存器｜寄存器=PLC的储物柜编号：40001起按地址读数
◆ B02 定点存储约定｜定点=小数×10存整数：678其实是67.8℃——PLC不存小数
◆ B03 pymodbus读寄存器｜pymodbus=Python的Modbus翻译官——一行读PLC寄存器
◆ B04 MQTT主题路由｜MQTT=广播电台：主题=频道，发布订阅各取所需
◆ B05 JSON消息含时间戳｜ts时间戳=消息的出生证明——排序追溯全靠它
◆ B06 排错三步法｜排错三步=从外到内剥洋葱：ping通→端口通→代码通
本讲达标线（当堂评分同口径）
① 及格(D)：Modbus读+MQTT发布成功
② 优秀(B+)：断线重连+回环验证+规范率≥90%
动手前三个提醒（踩坑点摘录）
⚠ 先跑虚拟产线--check
⚠ 寄存器定点换算
⚠ sleep 0.3再退
素材来源：同周《第21次课-设备如何在网络上说话》知识卡与避坑清单（逐字摘录）

## Slide 10
下次课预告 · 带着问题去下一讲
两江智造集团 · Python编程基础
10 / 16
带着问题去下一讲——预习任务与自测问题逐字取自课程安排，课前完成。
主题：按checklist完成终验自查——应用：见工单
预习快问：checklist三清单(功能/规范/演示)你组还差哪几项？
课前完成：导学单 + 预习自测 + starter环境自检
带着问题：来上课——Predict先于Run

## Slide 11
实施任务：工单1.5《工业互联网数据采集系统》
实施步骤
1. paho-mqtt连接本地代理发布
2. 断线重试+异常日志
3. 末期复习自测20题+综合项目选题
及格标准（D）
Modbus读+MQTT发布成功
优秀标准（B+）
断线重连+回环验证+规范率≥90%
两江智造集团 · Python编程基础
11 / 16
Notes: 工单发布话术：'精密制造事业部发来工单1.5《工业互联网数据采集系统》，及格线是M，优秀线看A层标准'——念完发starter。

## Slide 12
总结评价与课后任务
评价（10分钟）：
按D/C/B/A量表当堂评分；工单24小时内反馈评语与改进建议。
1. 1. 完成工单项目1.5《工业互联网数据采集系统》：及格标准Modbus读取+MQTT发布基本工作；优秀标准采集完整+消息规范+异常处理完善+规范率≥90%；
2. 2. 完成综合项目需求分析与分工计划；
3. 3. 复习全课程知识清单，准备综合项目答辩。
下次课预告：见下次课工单任务书
两江智造集团 · Python编程基础
12 / 16
Notes: 教材衔接：教材：Python程序设计项目化教程（活页式）（任越美 李垒 李江岱 主编，978-7-313-30507-7）— 项目5 悦读启航，领悟人生 | 预习知识点：继承(子类/super)；多态初步 | 课中检查知识点：能写PLC子类继承Device；能说出继承复用的好处

## Slide 13
THANKS
感谢聆听 · 动手实践出真知
以生为本 | 做中学 · 学中做
两江智造集团 · Python编程基础
13 / 16
Notes: 下课提醒：关机→椅归位→带走工单；教师课后24h内完成反馈。

## Slide 14
下次课预告（第12周）
主题: 按checklist完成终验自查——应用：见工单
预习快问: checklist三清单(功能/规范/演示)你组还差哪几项？
课前完成：导学单 + 预习自测 + starter环境自检
带着问题来上课——Predict先于Run
Notes: 下次课预告：布置课前微课知识卡与导学单，形成学习闭环。

## Slide 15
本任务六步法导航
六步法：资讯 → 计划 → 决策 → 实施 → 检查 → 评估
本讲对应工单：《程序设计基础》分层任务工单
课堂产出：工单第六节实施记录须当堂填写，含操作前安全打勾与学生本人签字。
课后交付：班组长／操作员／教师三方联签后交回，缺签视为未交付。

## Slide 16
本讲与岗位任务单的衔接
本讲在工作过程系统化课程中承担的任务环节：任务实施
考核对齐：过程性成绩取自本讲工单第六节各模块得分合计（满分 100）。
达标线：综合成绩≥60 分，且无安全红线一票否决记录
无效工单判定：未打安全勾、无本人签字、无三方联签。